## Slide 1
01
钢结构潜在脆性构件重要性研究
RRW 研究进度汇报
已完成 RAW 主要复现，下一步开展 RRW 基准计算
串联系统：单参数分析 → 多参数分析
2026年9月15日 · 进度截至2026年9月14日
Notes: 汇报时间约10分钟。开场说明：研究方向是RRW，前一阶段先以师兄论文的RAW单参数结果建立可核对的基础。当前完成的是主要RAW数据复现、回填、Origin作图和论文方法梳理，还没有RRW计算结果。
资料来源：
项目目录：D:/钢结构RRW方向

## Slide 2
本研究关注“保留构件并令其完全可靠”带来的风险降低
02
比较内容 | 已复现：论文 RAW | 待开展：标准 RRW
目标构件处理 | 去掉目标构件 | 保留构件并关闭全部失效事件
指标定义 | RAW = Pf(S₋ᵢ) / Pf(S) | RRW = Pf(S) / Pf(Sᵢ⁺)
当前用途 | 建立论文复现与对照基础 | 衡量完全可靠处理的风险降低
工作：完成数据需求、后处理、对比和作图。
Notes: 研究问题是：在保持原系统参数可比的前提下，目标构件完全可靠之后，系统风险能够降低多少，且这种贡献如何随参数变化？RAW用于复现与对照；RRW才是本人的研究方向。老师已有完整RLP求解程序，我负责整理输入需求、接收并核查概率结果、计算指标、绘图及解释。不需要重新建设完整RLP程序。
资料来源：依据：吴仁彬，2026，第2章；《师兄毕业论文_计算方法与RRW研究衔接》第8～9节。
项目目录：D:/钢结构RRW方向

## Slide 3
单参数 RAW 已复现20个完整参数行，仍缺6个可靠指标点
03
变化参数 | 论文取值 | 已复现 / 总取值数量
相关系数 ρ | 0.1、0.3、0.5、0.7、0.9 | 5 / 5
构件总数 n | 8～48 | 11 / 11
可靠指标 β | 3.0～3.6 | 1 / 7
潜在脆性构件数量 n₁ | 1、2、3 | 3 / 3
已形成：复现与对比表、单参数回填表、Origin工程及图件、论文计算方法说明。
Notes: 这里统计的是各参数组在表中展示的行数，组间相同的基准点会重复出现，不等于20个互不重复的组合。共26行，20行已有下界、上界和均值，共60个RAW数值。相关系数、总数和潜在脆性数量三组完整，可靠指标组只有β=3.0。尤其可靠指标变化组固定n=10，不是n=8。既有其它β工作簿尚需核对固定条件和来源后才能补入。四张Origin单图和四面板总图已保存，但可靠指标图目前只含一个点。
资料来源：来源：单参数计算表、RAW复现与对比表；参数依据论文第2.3.1节、图2.6～2.9。
项目目录：D:/钢结构RRW方向

## Slide 4
三组完整单参数结果均显示RAW平均值随参数增加而上升
05
相关系数 ρ
Chart: 
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
RAW平均值 | 0.85165 | 0.86372 | 0.88129 | 0.90312 | 0.93276
0.8516 → 0.9328
构件总数 n
Chart: 
| 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
RAW平均值 | 0.85165 | 0.90571 | 0.92985 | 0.94225 | 0.95307 | 0.95915 | 0.96449 | 0.96904 | 0.97291 | 0.97466 | 0.9781
0.8516 → 0.9781
潜在脆性数量 n₁
Chart: 
| 1 | 2 | 3
RAW平均值 | 0.85165 | 0.85607 | 0.86007
0.8516 → 0.8601
纵轴：RAW平均值（各图范围不同）；可靠指标 β 的趋势仍待补齐数据。
Notes: 本页只展示三组已完整复现的平均值，数据表和原Origin工程仍保留全部上下界。ρ从0.1到0.9，均值从0.851648到0.932765；n从8到48，从0.851648到0.978098；n₁从1到3，从0.851648到0.860068。三个子图纵轴范围不同，仅用于辨识各自趋势，不用于横向比较斜率。28根点使用已确认修正。可靠指标组只有β=3.0的0.886263，尚不能推断β变化趋势。这些均是RAW结果，不是RRW结果。
资料来源：来源：串联系统单参数_RAW绘图数据.tsv；按论文同侧比值的平均值绘制。
项目目录：D:/钢结构RRW方向

## Slide 5
先取得一组RRW基准概率，再展开批量计算
08
基准输入：n = 8，n₁ = 1，β = 3.0，ρ = 0.1，脆性属性概率 p = 0.2
提交 / 返回 | 内容
提交目标处理 | 唯一潜在脆性构件：保留并令其完全可靠
返回原系统概率 | Ps下界Ps上界；与旧基准约0.01092核对
返回完全可靠系统概率 | Pi下界⁺、Pi上界⁺；用于RRW分母
同步说明 | 实际输入、是否已加权、算法档位及数值精度
Notes: 建议首批只用一个基准组合验证接口：n=8，n₁=1，β=3.0，ρ=0.1，脆性属性概率p=0.2，目标是唯一潜在脆性构件，编号需在提交时明确。原系统和完全可靠系统使用同一组其他输入。β在塑性与脆性条件间的对应规则、ρ描述哪些变量、K=3具体含义都沿用原程序并请老师确认，不自行推导。最小回传为原系统与完全可靠系统上下界四个概率及实际输入，注明是否已组合加权、档位、精度。建议同时返回原系统全塑性与一根脆性的条件概率以便逐步复核。
资料来源：依据：论文第2.3.1节基准条件；计算方法说明第9节。
项目目录：D:/钢结构RRW方向

## Slide 6
后续按“单参数验证完成，再开展多参数”推进
09
轮次 | 要做的事情 | 形成的结果
第一轮 单参数分析 | 完成基准确认；计算ρ、n、β、n₁影响 补齐RAW可靠指标缺项 | 单参数RRW数据与图 同条件RAW／RRW对照
第二轮 多参数分析 | 联合分析ρ×n₁、n×n₁、n×ρ 沿用已确认的计算口径 | 多参数数据与图 解释参数共同影响
多参数提交前：核对原始Origin采样点；
Notes: 第一轮先确认基准，再开展ρ、n、β、n₁单参数RRW，沿用论文原系统参数设定。输出原系统与完全可靠系统概率、RRW区间及确认后的代表值，作图并与同条件RAW比较；补齐RAW可靠指标缺失数据可同步整理。第二轮开展ρ×n₁、n×n₁、n×ρ，形成多参数趋势与单参数结果之间的解释。既有171行只是一套待核对网格，不能宣称是论文实际全部求解点。多参数表I4=4、I5=5与固定β=3.0冲突，本轮仅记录、未更改Excel，提交前需处理。
资料来源：依据：论文第2.3.1～2.3.2节；计算方法说明第7、14节。
项目目录：D:/钢结构RRW方向

## Slide 7
当前已具备RAW对照基础，下一步重点是RRW基准计算
11
已完成
20行RAW复现与核对，共60个数值。
已形成回填表、Origin图件和计算方法说明。
尚未完成
RAW可靠指标6组缺项；RRW概率求解及单参数、多参数结果。
本次希望确认
完全可靠的实现与失效定义、RRW区间口径。
申请首组基准计算，并明确返回数据项。
Notes: 结束时强调三个要点：第一，已完成20行RAW复现、60个数值，并完成表格回填和Origin图件，仍缺可靠指标的6组；第二，28根修正差异已经明确记录，论文方法已整理成可复核文档；第三，RRW尚未取得分母概率，需要请老师确认完全可靠实现、失效定义与区间口径，并先回传一组基准概率。基准通过后按单参数、多参数两轮执行。讨论可聚焦理想串联下倒数关系是否成立，以及如何在实际结构受力条件下体现RRW与RAW的区别。
资料来源：进度截至2026年9月14日；详细计算和来源见项目方法说明及复现工作簿。
项目目录：D:/钢结构RRW方向